Рабочий лист к уроку «Условие равновесия рычага».

Модель «Выяснение условий равновесия рычага»

1. Ф.И., класс ____________________________________________________________________________

2. Запишите определения:
    А) Рычаг представляет собой ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Б) Плечом силы называют ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ .

В) Моментом сил называют _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ .

Г) Рычаги применяют с целью ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ .

3. Для каждого механизма, изображенного на рисунке:
    А) отметьте буквой О точку опоры;
    Б) изобразите векторы сил, действующих на рычаги, и плечи данных сил.

4. Запишите правило равновесия рычага: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

5. Запишите формулу

А) равновесия рычага: __________________________________________________________________

Б) правила моментов: ___________________________________________________________________

6. Выполните первое задание работы. Заполните первую строку в таблице.

7. Выполните второе задание работы. Заполните вторую строку в таблице.

| № опыта | Плечо l1, см | Сила F1, Н | Плечо l2, см | Сила F2, Н | Отношение сил и плеч | Момент силы М1, Н·м | Момент силы М2, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Вычислите отношение сил и отношение плеч для каждого из опытов. Полученные результаты запишите в таблицу.

Опыт № 1.                                              ;                                         .

Опыт № 2.                                              ;                                         .

9. Вычислите момент сил для каждого из опытов. Полученные результаты запишите в таблицу.

Опыт № 1.

Опыт № 2.

10. Сделайте вывод: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

11. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами:

Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, _______________________

_____________________ плечам этих сил. Это означает, что чем ________________________________

плечо,  тем _______________________________ должна быть сила, соответствующая этому плечу.

12. На вкладке «Проверь себя» с помощью эксперимента ответьте на  вопросы и запишите ответы:

1)

2)

3)

13) Решите задачи:

1) Почему ножницы для резания листового металла имеют более длинные рукоятки, чем ножницы, предназначенные для резания бумаги?

Ответ: ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.

2) Для резания ткани и бумаги применяют ножницы с короткими ручками и длинными лезвиями. Определите силу резания, если сила, приложенная к ручкам ножниц, равна 30 Н, а длина плеч 8 см и 10 см.

Дано:                                     Решение.

Ответ: ________________________________________________________________________________.

3) Будет ли находиться в равновесии рычаг, изображенный на рисунке?

Дано:                                    Решение.

Ответ: _________________________________________________________________________________.

Ссылка на модель «Выяснение условий равновесия рычага»:

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3c048385-7a37-4ee9-9d11-064387a329eb/184.swf