Контрольная работа по теме «Законы сохранения»

Вариант 1.

- Найдите импульс грузового автомобиля массой 10 т, движущегося со скоростью 36 км/ч.

- На какой высоте потенциальная энергия тела массой 60 кг равна 300 Дж?

- Упряжка собак, протащив сани по горизонтальному пути длиной 5 км, совершает работу 400 кДж. Считая коэффициент трения равным 0,02, найдите массу саней.

- Мяч брошен вертикально вверх с начальной скоростью 36 км/ч. На какую максимальную высоту он поднимется?

- Подъемный кран приводится в действие двигателем мощностью 10 кВт. Сколько секунд потребуется для равномерного подъема груза массой 2 тонны на высоту 50 м.

- С лодки массой 150 кг, движущейся со скоростью 2 м/с, прыгает мальчик массой 50 кг, двигаясь в горизонтальном направлении. Какой станет скорость лодки после прыжка мальчика, если он прыгнет с кормы со скоростью 4 м/с?

Контрольная работа по теме «Законы сохранения»

Вариант 2.

- На поршень насоса действует сила 204 кН. Чему равна работа за один ход поршня, если ход поршня равен 40 см?

- С какой скоростью двигался автомобиль массой 2 т, если его кинетическая энергия 100 кДж?

- Найдите массу груза, если для его подъема на высоту 40 м подъемник совершает работу 8 кДж.

- Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 15 м/с. На какой высоте его потенциальная энергия равна кинетической?

- На какую высоту за минуту может поднять 400 кг воды насос, развивающий мощность 2 МВт?

- На тележку массой 50 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, по ходу движения прыгает мальчик массой 40 кг, движущийся со скоростью 4 м/с. Какой станет скорость тележки?

Контрольная работа по теме «Законы сохранения»

Вариант 3.

- Какую работу может совершить двигатель велосипеда «Иртыш» мощностью 0,6 кВт за 30 с?

- Импульс тела равен 8 кг м/с, а кинетическая энергия равна 16 Дж. Найдите массу и скорость тела.

- Какую работу нужно совершить, чтобы растянуть пружину жесткостью 40 кН/м на 0,5 см?

- Найдите кинетическую и потенциальную энергию тела массой 3 кг, падающего свободно с высоты 5 м, на расстоянии 2 м от поверхности земли.

- Водяной насос равномерно подает 300 кг воды в минуту на высоту 80 м. Определите мощность  мотора, которым приводится в действие насос.

- С лодки массой 120 кг, движущейся со скоростью 3 м/с, прыгает мальчик массой 45 кг, двигаясь в горизонтальном направлении. Какой станет скорость лодки после прыжка мальчика, если он прыгнет с носа со скоростью 2 м/с?